Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

|  | АО «ЭлС» | за | 2022 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование сетевой организации) |  |  |  |

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- |
|  | СН2 | НН | СН2 | НН |
| Физические лица | 0 | 426 | 0 | 423 |
| Юридические лица | 101 | 132 | 96 | 147 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- |
| Количество точек поставки, шт | 1246 | 1264 |
| все точки поставки электрической энергии оборудованы приборами учёта, в т.ч.: |
| Физические лица | 428 | 428 |
| Юридические лица: | 818 | 836 |
| - вводные устройства в МКЖД | 247 | 247 |
| - ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 145 | 122 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность ВЛ-6, 10 кВ, км | 74,456 | 73,994 | -0,462 |
| 2 | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | 17,016 | 16,943 | -0,073 |
| 3 | Протяженность КЛ-6, 10 кВ, км | 55,980 | 56,069 | +0,089 |
| 4 | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | 81,954 | 82,07 | +0,116 |
| 5 | Количество подстанций 110 кВ, шт | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество двухтрансформаторных ТП, КТП 10/0,4 кВ, шт | 44 | 44 | - |
| 7 | Количество однотрансформаторных ТП, КТП 10(6)/0,4 кВ, шт | 32 | 33 | +1 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N п/п | Основное средство | % износа 2021г. | % износа 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание распределительный пункт РП- 8, 01.09.1986, инв. № 000000071 | 74,6 | 90,5 | 15,9 |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1 - 3, 01.12.1986, инв. № 000000073 | 78,0 | 89,8 | 11,8 |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-10, 01.01.1986, инв. № 000000074 | 80,8 | 92,1 | 11,3 |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-11, 01.07.1985, инв. № 000000075 | 81,8 | 93,4 | 11,6 |
| 5 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12, 01.11.1983, инв. № 000000076 | 89,2 | 97,6 | 8,4 |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12 А, 01.06.1987, инв. № 000000077 | 81,1 | 88,6 | 7,5 |
| 7 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-13, 01.06.1986, инв. № 000000078 | 80,3 | 91,1 | 10,8 |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-14, 01.03.1986, инв. № 000000079 | 82,6 | 91,7 | 9,1 |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-16, 01.02.1986, инв. № 000000080 | 76,4 | 91,9 | 15,5 |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-18, 01.06.1987, инв. № 000000081 | 81,1 | 88,6 | 7,5 |
| 11 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-4, 01.01.1986, инв. № 000000082 | 76,1 | 92,1 | 16 |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-5, 01.12.1990, инв. № 000000083 | 58,3 | 79,8 | 21,5 |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-6, 01.07.1985, инв. № 000000084 | 81,8 | 93,4 | 11,6 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-7, 01.11.1983, инв. № 000000085 | 85,2 | 97,6 | 12,4 |
| 15 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-8, 01.03.1986, инв. № 000000086 | 84,0 | 91,7 | 7,7 |
| 16 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-9, 01.11.1983, инв. № 000000087 | 89,7 | 97,6 | 7,9 |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-17, 01.06.1986, инв. № 000000088 | 73,3 | 91,1 | 17,8 |
| 18 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-1, 01.12.1986, инв. № 000000089 | 79,8 | 89,8 | 10 |
| 19 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-2, 01.07.1985, инв. № 000000090 | 75,0 | 93,4 | 18,4 |
| 20 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-4, 01.12.1987, инв. № 000000091 | 77,8 | 87,3 | 9,5 |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-5, 04.05.2004, инв. № 000000092 | 74,0 | 46,3 | 27,7 |
| 22 | Здание трансформаторной подстанции ТП-24, 01.10.2001, инв. № 000000094 | 50,4 | 52,9 | 2,5 |
| 23 | Здание трансформаторной подстанции ТП-26, 01.07.1989, инв. № 000000095 | 78,0 | 83,4 | 5,4 |
| 24 | Здание трансформаторной подстанции ТП-27, 10.07.1989, инв. № 000000096 | 78,3 | 83,4 | 5,1 |
| 25 | Здание трансформаторной подстанции ТП-23, 01.10.2001, инв. № 000000093 | 50,4 | 52,9 | 2,5 |
| 26 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-2, 01.01.1989, инв. № 000000098 | 75,2 | 84,6 | 9,4 |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-3, 01.07.1985, инв. № 000000097 | 85,3 | 93,4 | 8,1 |
| 28 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-6, 01.07.1990, инв. № 000000099 | 69,2 | 80,8 | 11,6 |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-8, 01.12.1993, инв. № 000000100 | 67,3 | 72,3 | 5,0 |
| 30 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-13, 01.12.1996, инв. № 000000101 | 64,1 | 65,0 | 0,9 |
| 31 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-11,30.03.2018, инв. № 00-000046 | 24,9 | 31,5 | 6,6 |
| 32 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-1, 01.06.1986, инв. № 000000102 | 84,2 | 91,1 | 6,9 |
| 33 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-2, 01.01.1986, инв. № 000000103 | 78,2 | 92,1 | 13,9 |
| 34 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-3, 01.07.1988, инв. № 000000104 | 71,3 | 85,9 | 14,6 |
| 35 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-5, 12.04.2017, инв. № 00-000013 | 77,8 | 94,4 | 16,6 |
| 36 | Здания трансформаторных подстанций ТП-Берлин 2 шт., 01.07.1988, инв. № 000000105 | 78,5 | 85,9 | 7,4 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-13, 01.12.1996 | 100 | 100 | 0 |
| 38 | ВЛ-10 кВ "Скважины Берлин", 28.10.2013, инв. № 000000416 | 100 | 100 | 0 |
| 39 | ВЛ-10 кВ № 1008, 28.10.2013, инв. № 000000409 | 48,0 | 60,6 | 12,6 |
| 40 | ВЛ-10 кВ № 221, 28.10.2013, инв. № 000000410 | 100 | 100 | 0 |
| 41 | ВЛ-10 кВ № 305, 28.10.2013, инв. № 000000414 | 77,3 | 90,5 | 13,2 |
| 42 | ВЛ-10 кв № 306, 28.10.2013, инв. № 000000415 | 79,9 | 90,5 | 10,6 |
| 43 | ВЛ-10 кВ № 308, 28.10.2013, инв. № 000000417 | 100 | 100 | 0 |
| 44 | ВЛ-10 кВ № 31/2, 28.10.2013, инв. № 000000413 | 100 | 100 | 0 |
| 45 | ВЛ-10 кВ № 505, № 33/3, 28.10.2013, инв. № 000000411 | 100 | 100 | 0 |
| 46 | ВЛ-10 кВ № 510, 28.10.2013, инв. № 000000412 | 100 | 100 | 0 |
| 47 | ВЛ-10 кВ №1023, 01.04.2000 | 100 | 100 | 0 |
| 48 | ВЛ-10 кВ №1026, 01.10.1983, инв. № 000000035 | 100 | 100 | 0 |
| 49 | ВЛ-10 кВ №201, 01.11.1985, инв. № 000000032 | 100 | 100 | 0 |
| 50 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ 1026 на гаражные кооперативы, 01.10.1981, инв. № 000000042 | 100 | 100 | 0 |
| 51 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-1003 до КТП-4 школа, 01.12.1993, инв. № 000000204 | 84,5 | 87,7 | 3,2 |
| 52 | ВЛ-10 кВ №305 от опоры №33/3 до СТП №58, 13.06.2019, инв. № 00-000083 | 24,8 | 34,7 | 9,9 |
| 53 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-305 до ТП-3-13, 01.05.1994, инв. № 000000205 | 82,6 | 86,4 | 3,8 |
| 54 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-1 №1014 и №1017, 01.12.1992, инв. № 000000207 | 83,9 | 90,7 | 6,8 |
| 55 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-2 №1015 и №1016,01.03.1995 | 100 | 100 | 0 |
| 56 | ВЛ-6 кВ №604, 01.10.1983, инв. № 000000039 | 53,0 | 99,8 | 46,8 |
| 57 | ВЛ-6 кВ №606, 01.10.1987 | 100 | 100 | 0 |
| 58 | ВЛ-6 кВ №616, 01.10.1982 | 100 | 100 | 0 |
| 59 | ВЛ-6 кВ №623, 01.10.1989 | 100 | 100 | 0 |
| 60 | ВЛ-6 кВ №625, 01.10.1987, инв. № 000000037 | 100 | 100 | 0 |
| 61 | ВЛ-6 кВ №626, 01.10.1985 | 100 | 100 | 0 |
| 62 | ВЛ-6 кВ линейное ответвление от ВЛ-626 до КТП-73, 01.10.1988 | 100 | 100 | 0 |
| 63 | ВЛ-6кВ №606 от опоры №38а до СТП-6/0,4кВ №36,20.11.2018, инв. № 00-000068 | 30,6 | 40,5 | 9,9 |
| 64 | ВЛИ-0,4 кВ электроснабжения индивидуальных ж.домов от КТП ЦТП, 27.02.2014, инв. № 000000422 | 100 | 100 | 0 |
| 65 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-ЗЛ электроснабжения дачных домов, 30.12.2014, инв. № 000000436 | 100 | 100 | 0 |
| 66 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 5 микр.ЭС коттедж. застройки, 28.11.2014, инв. № 000000434 | 100 | 100 | 0 |
| 67 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1-18 внешнего э/с торгового магазина, 24.11.2014, инв. № 000000429 | 100 | 100 | 0 |
| 68 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2-3, 06.10.2014, инв. № 000000426 | 100 | 100 | 0 |
| 69 | ВЛИ-0,4 кВ ЭС коттеджей от ТП-3-13, фидер 5, 08.10.2014, инв. № 000000427 | 100 | 100 | 0 |
| 70 | Кабельные ввода ВЛ-10кВ № 1008 в ПС 110/35/10 в ЦРП 3, 16.07.2015, инв. № 000000444 | 31,9 | 36,9 | 5,0 |
| 71 | Кабельные ввода ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до перв. опоры, 16.07.2015, инв. № 000000445 | 31,9 | 36,9 | 5,0 |
| 72 | КЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-1-9, 28.10.2013, инв. № 000000376 | 100 | 100 | 0 |
| 73 | КЛ-0,4 кВ от РП-8, 28.10.2013, инв. № 000000400 | 100 | 100 | 0 |
| 74 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-13, 28.10.2013, инв. № 000000381 | 100 | 100 | 0 |
| 75 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5, 28.10.2013, инв. № 000000372 | 100 | 100 | 0 |
| 76 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5 э/с гостинично-торгового комплекса, 24.11.2014, инв. № 000000431 | 100 | 100 | 0 |
| 77 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1Б, 28.10.2013, инв. № 000000406 | 100 | 100 | 0 |
| 78 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2-3 внеш. э/с автостоянки, 24.11.2014, инв. № 000000430 | 100 | 100 | 0 |
| 79 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27, 28.10.2013, инв. № 000000403 | 100 | 100 | 0 |
| 80 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3-8, 28.10.2013, инв. № 000000395 | 100 | 100 | 0 |
| 81 | КЛ-0,4 кВ от ТП-33, 28.10.2013, инв. № 000000404 | 100 | Спис. |  |
| 82 | КЛ-0,4 кВ э/с магазина Говедарова А.П., 14.05.2015, инв. № 000000442 | 92,9 | 100 | 7,1 |
| 83 | КЛ-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ №60, 13.08.2019, инв. № 00-000087 | 23,1 | 33,2 | 10,1 |
| 84 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения базы-стоянки малом. судов ООО "Яхт-клуб", 10.02.2015, инв. № 000000438 | 96,5 | 100 | 3,5 |
| 85 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения д/с "Лесная сказка", 01.10.1984 | 100 | 100 | 0 |
| 86 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-2, 28.10.2013, инв. № 000000369 | 100 | 100 | 0 |
| 87 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-1, 28.10.2013, инв. № 000000396 | 100 | 100 | 0 |
| 88 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-10, 28.10.2013, инв. № 000000377 | 100 | 100 | 0 |
| 89 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-11, 28.10.2013, инв. № 000000378 | 100 | 100 | 0 |
| 90 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12, 28.10.2013, инв. № 000000379 | 100 | 100 | 0 |
| 91 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12а, 28.10.2013, инв. № 000000380 | 100 | 100 | 0 |
| 92 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-14, 28.10.2013, инв. № 000000382 | 100 | 100 | 0 |
| 93 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-15, 28.10.2013, инв. № 000000383 | 100 | 100 | 0 |
| 94 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-16, 28.10.2013, инв. № 000000384 | 100 | 100 | 0 |
| 95 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-17, 28.10.2013, инв. № 000000385 | 100 | 100 | 0 |
| 96 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-18, 28.10.2013, инв. № 000000386 | 100 | 100 | 0 |
| 97 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-3, 28.10.2013, инв. № 000000370 | 100 | 100 | 0 |
| 98 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-4, 28.10.2013, инв. № 000000371 | 100 | 100 | 0 |
| 99 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-6, 28.10.2013, инв. № 000000373 | 100 | 100 | 0 |
| 100 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-7, 28.10.2013, инв. № 000000374 | 100 | 100 | 0 |
| 101 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-8, 28.10.2013, инв. № 000000375 | 100 | 100 | 0 |
| 102 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2-1, 28.10.2013, инв. № 000000387 | 100 | 100 | 0 |
| 103 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-2, 28.10.2013, инв. № 000000388 | 100 | 100 | 0 |
| 104 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-3, 28.10.2013, инв. № 000000389 | 100 | 100 | 0 |
| 105 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-4, 28.10.2013, инв. № 000000390 | 100 | 100 | 0 |
| 106 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-5, 28.10.2013, инв. № 000000391 | 100 | 100 | 0 |
| 107 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-6, 28.10.2013, инв. № 000000397 | 100 | 100 | 0 |
| 108 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-26, 28.10.2013, инв. № 000000402 | 100 | 100 | 0 |
| 109 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2Б, 28.10.2013, инв. № 000000407 | 100 | 100 | 0 |
| 110 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-2,28.10.2013, инв. № 000000392 | 100 | 100 | 0 |
| 111 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-6,28.10.2013, инв. № 000000393 | 100 | 100 | 0 |
| 112 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-РСЦ, КТП-44, 28.10.2013, инв. № 000000408 | 100 | 100 | 0 |
| 113 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ЦРП-3, 28.10.2013, инв. № 000000399 | 100 | 100 | 0 |
| 114 | КЛ-10 кВ № 1004, 28.10.2013, инв. № 000000398 | 100 | 100 | 0 |
| 115 | КЛ-10 кВ от ВЛ-201 и ВЛ-308 ЭС ТП 5 микр., 28.11.2014, инв. № 000000433 | 100 | 100 | 0 |
| 116 | КЛ-10 кВ от ТП-24, 28.10.2013, инв. № 000000401 | 100 | 100 | 0 |
| 117 | КЛ-10 кВ от ТП-3-7, 28.10.2013, инв. № 000000394 | 100 | 100 | 0 |
| 118 | КЛ-10кВ от ЦРП-5 и ПС Десногорск, 28.10.2013, инв. № 000000405 | 100 | 100 | 0 |
| 119 | КЛ-6 кВ №605, 01.09.1992 | 100 | 100 | 0 |
| 120 | ВЛ-10кВ «КНС-6», инв. № 00-000019 | 100 | 100 | 0 |
| 121 | ВЛ-0,23 кВ ф.1 от ТП-3-13 наружн. Освещение, инв. № 000000242 | 75,1 | 78,6 | 3,5 |
| 122 | ВЛ-10кВ э/с торг.- офисн. центра произ – обществ. Зоны, инв. № 000000451 | 59,5 | 69,4 | 9,9 |
| 123 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-16 э/с павил. ИП Стрельцов, инв. № 000000454 | 53,7 | 63,6 | 9,9 |
| 124 | ВЛИ-0,4кВ э/с инд. ж/д 7 мкр. (фидер 5,6 от КТП-250 кВА 7 мкр), инв. № 000000449 | 60,3 | 70,2 | 9,9 |
| 125 | ВЛИ-0,4кВ э/с инд. ж/д 7 мкр. (фидер 3,4 от ТП-2-10), инв. № 000000448 | 60,3 | 70,2 | 9,9 |
| 126 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-12 ООО «Смолпресса», инв. № 00-000002 | 50,4 | 60,3 | 9,9 |
| 127 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-1, 13.06.2019, инв. № 00-000082 | 24,8 | 34,7 | 9,9 |
| 128 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-ЗЛ от опоры №13/1/6, 16.09.2019, инв. № 00-000091 | 22,3 | 32,2 | 9,9 |
| 129 | ВЛИ-0,4кВ э/с индив. ж/д 7 мкр 2 этап, инв. № 00-000003 | 49,6 | 59,5 | 9,9 |
| 130 | КЛ-10 кВ от ТП-КНС-6 до ТП ОС-2 «Екимовичи», инв. № 00-000021 | 100 | 100 | 0 |
| 131 | ВЛ-10кВ №1023 от опоры №11/5 до СТП-10/0,4кВ №56, 17.12.2018 | Спис. |  |  |
| 132 | ВЛ-10кВ №201 от опоры №4а до СТП №57, 15.02.2019, инв. № 00-000080 | 28,1 | 38,0 | 9,9 |
| 133 | ВЛ-10кВ №1026 от опоры №12 до КТП-10/0,4 кВ №61, 16.09.2019, инв. № 00-000090 | 22,3 | 32,2 | 9,9 |
| 134 | ВЛЗ-10кВ для э/снабжения инд. ж/д 7 микр., 30.11.2015, инв. № 000000450 | 60,3 | 70,2 | 9,9 |
| 135 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-ЗЛ э/снабжения дачных домов 4 этап, 10.11.2016, инв. № 00-000001 | 87,3 | 100 | 12,7 |
| 136 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №64, 17.12.2019 | Спис. |  |  |
| 137 | ВЛ-10кВ №306 от опоры №29а до КПТСО-10/0,23кВ №70, 30.12.2019, инв. № 00-000099 | 19,8 | 29,7 | 9,9 |
| 138 | Двухцепная ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1-18 ЭС магазина, 30.12.2019, инв. № 00-000100 | 19,8 | 29,7 | 9,9 |
| 139 | ВЛИ-0,4кВ э/с вст. пом. №1,7,8,9,10,11 в произ. кор. на тер.а/б на 350м, 28.09.2018, инв. № 00-000065 | 32,2 | 42,1 | 9,9 |
| 140 | КЛ-0,4кВ э/с здания общественного назначения физ. лица Сердюкова М.С., 28.09.2018, инв. № 00-000063 | 32,2 | 42,1 | 9,9 |
| 141 | КЛ-0,4 кВ электроснабж. жилого дома № 44 со встроенными помещениями общественного назначения, 16.11.2018, инв. № 00-000070 | 30,6 | 40,5 | 9,9 |
| 142 | КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1-6 ЭС скейт-площадки, 16.09.2019, инв. № 00-000089 | 22,3 | 32,2 | 9,9 |
| 143 | КЛ-10 кВ электроснабж. 9-ти этажного многокварт. жилого дома, 16.11.2018, инв. № 00-000069 | 30,6 | 40,5 | 9,9 |
| 144 | Линейное ответв. от опоры №32 ВЛ-6кВ №606 э/с вст/пом №1,7,8,9,10,11 в про. кор. на тер. а/б на 350 м, 28.09.2018, инв. № 00-000064 | 32,2 | 42,1 | 9,9 |
| 145 | Линейное ответв. ВЛЗ 10кВ от опоры №24 ВЛ-10кВ №1026 э/с здания СТО ИП Пономарева Е.А., 02.07.2018, инв. № 00-000058 | 11,4 | 14,7 | 3,3 |
| 146 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №24 фидер 7/3, 19.12.2018, инв. № 00-000074 | 29,8 | 39,7 | 9,9 |
| 147 | Электроснабжение 8-го микрорайона (2-е питание), 20.12.2018, инв. № 00-000076 | 29,7 | 39,7 | 10 |
| 148 | ВЛ-10кВ №31/1 от опоры №7/2 до КТП-10/0,4кВ №78, 30.12.2020, инв. № 00-000122 | 9,9 | 19,8 | 9,9 |
| 149 | ВЛ-10кВ №305 от опоры №15 до СТП-10/0,4кВ №79, 30.12.2020, инв. № 00-000128 | 9,9 | 19,8 | 9,9 |
| 150 | ВЛ-10кВ №31/1 от опоры №2 до КТП-10/0,4кВ №62, 30.03.2020, инв. № 00-000103 | 17,4 | 27,3 | 9,9 |
| 151 | ВЛ-6кВ №604 от опоры №5 до СТП-6/0,4кВ №74, 30.12.2020, инв. № 00-000124 | 9,9 | 19,8 | 9,9 |
| 152 | ВЛ-6кВ №604 от опоры №99до СТП-6/0,4кВ №71, 30.09.2020, инв. № 00-000113 | 12,4 | 22,3 | 9,9 |
| 153 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-2-3 от опоры №5 фидер 1, 16.03.2020, инв. № 00-000101 | 17,4 | 27,3 | 9,9 |
| 154 | КЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №69 ЭС ГСК «Атом», 30.11.2020, инв. № 00-000118 | 10,7 | 20,7 | 10 |
| 155 | КЛ-10кВ №505 от опоры №23 до КТП 10/0,4кВ №68, 30.03.2020, инв. № 00-000107 | 17,4 | 27,3 | 9,9 |
| 156 | КЛ-10кВ до КТП 10/0,4кВ №69, 30.12.2020, инв. № 00-000120 | 9,9 | 19,8 | 9,9 |
| 157 | КТП-25, 01.05.1999 | 100 | 100 | 0 |
| 158 | КТП 2х250 кВА 5 микрорайона, 10.02.2015, инв. № 000000437 | 100 | 100 | 0 |
| 159 | КТП-100/6/0,4 э/с встр. помещ. №1,7,8,9,10,11 в произ. корпусе на тер. а/б на 350 м, 28.09.2018, инв. № 00-000066 | 21,5 | 28,2 | 6,7 |
| 160 | КТП-4 школа,01.12.1993, инв. № 000000195 | 69,7 | 72,3 | 2,6 |
| 161 | КТП-44, 30.09.2005, инв. № 000000197 | 81,2 | 86,2 | 5,0 |
| 162 | КТП-73, 04.07.2018, инв. № 00-000055 | 22,7 | 29,3 | 6,6 |
| 163 | КТП-10/0,4кВ №60, 13.09.2019, инв. № 00-000092 | 14,9 | 21,5 | 6,6 |
| 164 | КТП-10/0,4кВ №64, 17.12.2019, инв. № 00-000097 | 13,3 | Спис. |  |
| 165 | КПТСО-10/0,23кВ №70, 30.12.2019, инв. № 00-000098 | 13,3 | 19,9 | 6,6 |
| 166 | КТП № 81, 04.07.2018, инв. № 00-000056 | 22,6 | 29,3 | 6,7 |
| 167 | КТП-10/0,4 кВ №61, 16.09.2019, инв. № 00-000093 | 14,9 | 21,5 | 6,6 |
| 168 | ПС 110/6 кВ "Стройбаза АЗС", 01.12.1993, инв. № 000000302 | 85,4 | 100 | 14,6 |
| 169 | Оборудование РП-8, инв. № 000000255 | 100 | 100 | 0 |
| 170 | Оборудование ТП-1-10, инв. № 000000253 | 100 | 100 | 0 |
| 171 | Оборудование ТП-1-11, инв. № 000000257 | 73,9 | 78,9 | 5,0 |
| 172 | Оборудование ТП-1-12, инв. № 000000259 | 100 | 100 | 0 |
| 173 | Оборудование ТП-1-12А, инв. № 000000281 | 100 | 100 | 0 |
| 174 | Оборудование ТП-1-13, инв. № 000000260 | 100 | 100 | 0 |
| 175 | Оборудование ТП-1-14, инв. № 000000261 | 100 | 100 | 0 |
| 176 | Оборудование ТП-1-15, инв. № 000000262 | 61,3 | 39,9 | 21,4 |
| 177 | Оборудование ТП-1-16, инв. № 000000263 | 20,7 | 46,4 | 25,7 |
| 178 | Оборудование ТП-1-17, инв. № 000000264 | 25,5 | 46,4 | 20,9 |
| 179 | Оборудование ТП-1-18, инв. № 000000282 | 100 | 100 | 0 |
| 180 | Оборудование ТП-1-2, инв. № 000000265 | 100 | 100 | 0 |
| 181 | Оборудование ТП-1-3, инв. № 000000271 | 100 | 100 | 0 |
| 182 | Оборудование ТП-1-4, инв. № 000000273 | 65,5 | 52,4 | 13,1 |
| 183 | Оборудование ТП-1-5, инв. № 000000283 | 100 | 100 | 0 |
| 184 | Оборудование ТП-1-6, инв. № 000000276 | 100 | 100 | 0 |
| 185 | Оборудование ТП-1-7, инв. № 000000277 | 60,9 | 52,4 | 8,5 |
| 186 | Оборудование ТП-1-8, инв. № 000000279 | 100 | 100 | 0 |
| 187 | Оборудование ТП-1-9, инв. № 000000280 | 100 | 100 | 0 |
| 188 | Оборудование ТП-1-Берлин, ТП-2 Берлин, инв. № 000000254 | 100 | 100 | 0 |
| 189 | Оборудование ТП-2-1, инв. № 000000256 | 100 | 100 | 0 |
| 190 | Оборудование ТП-2-2, инв. № 000000267 | 100 | 100 | 0 |
| 191 | Оборудование ТП-2-3, инв. № 000000272 | 63,9 | 52,4 | 11,5 |
| 192 | Оборудование ТП-2-4, инв. № 000000274 | 100 | 100 | 0 |
| 193 | Оборудование ТП-2-5, инв. № 000000275 | 100 | 100 | 0 |
| 194 | Оборудование ТП-24, инв. № 000000268 | 86,8 | 91,8 | 5,0 |
| 195 | Оборудование ТП-26, инв. № 000000269 | 100 | 100 | 0 |
| 196 | Оборудование ТП-27, инв. № 000000270 | 100 | 100 | 0 |
| 197 | Оборудование ТП-3-13 | 100 | 100 | 0 |
| 198 | Оборудование ТП-3-2, инв. № 000000258 | 100 | 100 | 0 |
| 199 | Оборудование ТП-3-6, инв. № 000000284 | 60,7 | 52,4 | 8,3 |
| 200 | Оборудование ТП-3-8, инв. № 000000278 | 100 | 100 | 0 |
| 201 | Оборудование ТП-33, инв. № 000000286 | 75,7 | 100 | 24,3 |
| 202 | Оборудование ТП-РСЦ, инв. № 000000285 | 100 | 100 | 0 |
| 203 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2-11, 30.03.2018, инв. № 00-000047 | 37,2 | 47,1 | 9,9 |
| 204 | Оборудование ЦРП-1 с ТП-1-1, инв. № 000000287 | 100 | 100 | 0 |
| 205 | Оборудование ЦРП-2 с ТП-2-6, инв. № 000000266 | 100 | 100 | 0 |
| 206 | Оборудование ЦРП-3 с ТП-3-1, инв. № 000000288 | 100 | 100 | 0 |
| 207 | Оборудование ЦРП-5, инв. № 000000289 | 100 | 100 | 0 |
| 208 | СТП-10/0,4кВ №56, 17.12.2018 | 19,9 | Спис. |  |
| 209 | СТП-6/0,4 кВ №36, 20.11.2018, инв. № 00-000071 | 21,1 | 27,1 | 6,0 |
| 210 | СТП-10/0,4 кВ №57, 15.02.2019, инв. № 00-000079 | 18,8 | 25,4 | 6,6 |
| 211 | СТП-10/0,4 кВ №58, 12.05.2019, инв. № 00-000088 | 15,5 | 22,1 | 6,6 |
| 212 | СТП-63/10/0,4 э/с здания СТО ИП Пономарева Е.А., 02.07.2018, инв. № 00-000057 | 22,7 | 29,3 | 6,6 |
| 213 | Трансформаторная подстанция ТП-2х630/10/0,4 электроснабжения 9-ти этажного многоквар. жилого дома, 17.12.2018, инв. № 00-000072 | 19,9 | 26,5 | 6,6 |
| 214 | КТП-250 кВА для электроснабжения торгово-офисного центра (КТП-21), 24.12.2015, инв. № 000000452 | 59,5 | 69,4 | 9,9 |
| 215 | КТП-250 кВА для э/с индивид.жилых домов 7 мкр. (КТП-14), 28.12.2015, инв. № 000000453 | 59,5 | 46,4 | 13,1 |
| 216 | КТП-10/0,4 кВ №69, 30.12.2020, инв. № 00-000121 | 6,6 | 13,3 | 6,7 |
| 217 | КТП-10/0,4 кВ №78, 30.12.2020, инв. № 00-000123 | 6,6 | 13,3 | 6,7 |
| 218 | КТП-10/0,4 кВ №62, 30.03.2020, инв. № 00-000104 | 11,6 | 18,2 | 6,6 |
| 219 | КТП-10/0,4 кВ №68, 30.03.2020, инв. № 00-000105 | 11,6 | 18,2 | 6,6 |
| 220 | Оборудование ТП-10/0,4кВ №23, 25.12.2020, инв. № 00-000119 | 9,9 | 19,8 | 9,9 |
| 221 | СТП-6/0,4 кВ №71, 30.09.2020, инв. № 00-000114 | 8,3 | 14,9 | 6,6 |
| 222 | СТП-6/0,4 кВ №74, 30.12.2020, инв. № 00-000125 | 6,6 | 13,3 | 6,7 |
| 223 | СТП-10/0,4 кВ №79, 30.12.2020, инв. № 00-000126 | 6,6 | 13,3 | 6,7 |
| 224 | ВЛ-6 кВ №616 от опоры №7 до КТП-6/0,4 кВ №75, инв. № 00-000132 | 5,0 | 14,9 | 9,9 |
| 225 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №64 от опоры №4 | Спис. |  |  |
| 226 | КТП-6/0,4 кВ №75, инв. № 00-000134 | 3,3 | 9,9 | 6,6 |
| 227 | ЩУ УО ТП-1-10, инв. № 00-000135 | 1,1 | 7,7 | 6,6 |
| 228 | ЩУ УО ТП-1-3, инв. № 00-000136 | 1,1 | 7,7 | 6,6 |
| 229 | КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ №2-6 ЭС закусочной, инв. № 00-000137 | 0,8 | 10,7 | 9,9 |
| 230 | ВЛ-10кВ ТП-2-11 ТП ОС-2 от опоры №26 до КТП-10/0,4 №72, инв. № 00-000138 | 0,8 | 10,7 | 9,9 |
| 231 | КТП-10/0,4кВ №72, инв. № 00-000139 | 0,6 | 7,2 | 6,6 |
| 232 | ВЛ-6 №606 от опоры №29 до 2 КТП-6/0,4 кВ №80, инв. № 00-000140 | 0,8 | 10,7 | 9,9 |
| 233 | ВЛ-6 №625 от опоры №22 до 2 КТП-6/0,4 кВ №80, инв. № 00-000142 | 0,8 | 10,7 | 9,9 |
| 234 | 2КТП-6/0,4 кВ №80, инв. № 00-000143 | 0,5 | 7,2 | 6,7 |
| 235 | КЛ-6 №606 до 2КТП-6/0,4 кВ №80, инв. № 00-000144 | 0,8 | 10,7 | 9,9 |
| 236 | ЩУ-8/217, инв. № 00-000147 | 0 | 6,2 | 6,2 |
| 237 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, инв. № 00-000148 | 0 | 6,2 | 6,2 |
| 238 | ВЛ-0,4кВ фидер №3 8 мкр. от опоры №10, инв. № 00-000146 | 0 | 6,7 | 6,7 |
| 239 | ВЛ-10 кВ №1023, инв. № 00-000153 | 0 | 3,9 | 3,9 |
| 240 | КТП-6/0,4 кВ № 82, инв. №00-000157 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 241 | ЩУ-1-5, инв. №00-000159 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 242 | ЩУ-5/3-72, инв. №00-000160 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 243 | КТП-10/0,4 кВ №64П, инв. №00-000151 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| 244 | СТП-10/0,4 кВ №56П, инв. №00-000152 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| 245 | Ограждение и система кабелепровода ПС 110/6 Стройбаза АЭС, инв. №00-000145 | 0 | 6,6 | 6,6 |
| 246 | Трансформаторная подстанция (УТЦ) №00-000049 | 100 | 100 | 0 |
| 247 | ВЛ-10 кВ №1026 от опоры №8 до КТП-10/0,4 кВ №64П, 00-000149 | 0 | 0 |  |
| 248 | ВЛ-10кВ линейное ответвление от ВЛ-10кВ №306 на КТП-Кладбище | 100 | 100 | 0 |
| 249 | ВЛ-31/1 с кабельными вводами в КТП -"Пончики" в ТП-31 | 100 | 100 | 0 |
| 250 | ШР-61, 00-000117 | 10,7 | 20,7 | 10 |
| 251 | ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от опоры №8 ЭС д.49 в д. Сосновка, 00-000163 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-5 ЭС вейк-парка, 00-000158 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 253 | ВЛ-10 кВ №1026 от опоры №11 до СТП-10/0,4 кВ №84, 00-000162 | 0 | 0 |  |
| 254 | ЩУ-8/49 Сосновка, 00-000164 | 0 | 0 |  |
| 255 | СТП-10/0,4 кВ №84, 00-000161 | 0 | 0 |  |

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) , ч |  |  |  |
| 1.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 1.2 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П) , шт |  |  |  |
| 2.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 2.2 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 3.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - |  |
| 3.2 | HH (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 4.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 4.2 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро- ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | АО «ЭлС» | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | Проведение ремонта электросетевых объектов: ВЛ-221 – 02.2022 ВЛ-скв.Берлин – 03.2022 ВЛ-1006, ВЛ-1025 – 04.2022 ТП-2-4 – 05.2022 ТП-2-5 – 06.2022 ТП-3-13 – 07.2022 ЦРП-3 – 08.2022 КТП-Кладбище – 07.2022 КТП-76 – 09.2022 |
|  | Всего по сетевой организации | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |  |

2.3. В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии для увеличения пропускной способности сетей и повышения надежности электроснабжения потребителей в 2022 г. АО «ЭлС» выполнено:

- капитальный ремонт ВЛ-10 кВ №221, 1006, 1025, ВЛ-скв.Берлин;

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ №2-4, 2-5, 3-13;

-	капитальный ремонт КТП-76 и КТП-Кладбище;

-	капитальный ремонт оборудования ЦРП-3.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (Приложение №1).

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде:

- размещение актуальной информации на официальном сайте организации;

- организован прием заявок на технологическое присоединение через личый кабинет на официальном сайте сетевой организации.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 24 | 13 | 48 | 12 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 16 | 12 | 25 | 11 | 3 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 8 | 11 | 23 | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 8 | 10 | 20 | 7 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 9 | 28 | 9 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 72 | 143 | 50 | 228 | 289 | 26 | 169 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации, в рублях без НДС 20%.

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 – сельская местность/ 300 – городская местность | Да | КЛ | 8346 | 458,33 (2500) | 8346 | 8346 | 6580324\ 5199594 | 3694762\ 3004397 | 7256524\ 5875794 | 3694762\ 3004397 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 458,33 (2500) | 8346 | 8346 | 4225846\ 3302228 | 1911673\ 1449864 | 6113746\ 5190128 | 3123373\ 2661564 |
|  | Нет | КЛ | 8346 | 458,33 (2500) | 8346 | 8346 | 3523624\ 2142894 | 1761812\ 1071447 | 3523624\ 2142894 | 1761812\ 1071447 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 458,33 (2500) | 8346 | 8346 | 2380846\ 1457228 | 1190423\ 728614 | 2380846\ 1457228 | 1190423\ 728614 |
| 750 | Да | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 7094536 | 3346018 | 10194136 | 4557718 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 5380375 | 2488935 | 8479970 | 3700635 |
|  | Нет | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 5249536 | 2624768 | 5249536 | 2624768 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 3535370 | 1767685 | 3535370 | 1767685 |
| 1000 | Да | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 8820448 | 4208974 | 11920048 | 5420674 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 6534894 | 3066197 | 9634494 | 4277897 |
|  | Нет | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 6975448 | 3487724 | 6975448 | 3487724 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 4689894 | 2344947 | 4689894 | 2344947 |
| 1250 | Да | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 10546360 | 5071930 | 13645960 | 6283630 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 7689417 | 3643458 | 10789016 | 4855158 |
|  | Нет | КЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 8701360 | 4350680 | 8701360 | 4350680 |
|  |  | ВЛ | 8346 | 8346 | 8346 | 8346 | 5844417 | 2922208 | 5844417 | 2922208 |

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | обращений потребителей | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | 2020 | 2021 | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | 2021 | 2022 | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 139 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | осуществление технологического присоединения | 65 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | качество обслуживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  | прочее (указать) | 73 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 |  | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 65 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | по технологическому присоединению | 65 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 |  | прочее (указать) | 73 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслу- жива- ния потре- бите- лей | Тип офиса | Адрес место- нахож- дения | Номер теле- фона, адрес элект- рон- ной почты | Режим работы | Предо- ставля- емые услуги | Коли- чество потреби- телей, обратив- шихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслужи- вание потреби- теля, мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Коли- чество сторонних организа- ций на террито- рии офиса обслужи- вания (при наличии указать названия организа- ций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АО «ЭлС» | В | 216400, Россия, Смоленская область, г. Десногорск коммунально-складская зона, строение 10 | info@els-desnogorsk.ru | Пн – чт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 17.00 пт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 16.00 | Услуги по передаче электрической энергии, услуги по технологическому присоединению | 137 | 15 | 1 | - |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8(48153)705-42 8(48153)779-09 8(48153)724-42 8(48153)779-09 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 898 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 898 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | - |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1 |

4.4. Наибольшее число поступивших обращений заявителей: оказание услуг по технологическому присоединению. Обращений содержащих жалобу не поступало.

4.5. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.161; N 19, ст.2023; 2001, N 1, ст.2; N 33, ст.3427; N 53, ст.5030; 2002, N 30, ст.3033; N 48, ст.4743; N 52, ст.5132; 2003, N 19, ст.1750; 2004, N 19, ст.1837; N 25, ст.2480; N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; N 52, ст.5038; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1748; N 52, ст.5576; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3609; N 40, ст.4501; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 26, ст.3133; N 29, ст.3623; N 30, ст.3739; N 51, ст.6148; N 52, ст.6403; 2010, N 19, ст.2287; N 27, ст.3433; N 30, ст.3991; N 31, ст.4206; N 50, ст.6609; 2011, N 45, ст.6337; N 47, ст.6608; 2012, N 43, ст.5782; 2013, N 14, ст.1654; N 19, ст.2331; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2930; N 26, ст.3406; N 52, ст.7537; 2015, N 14, ст.2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341; 1998, N 48, ст.5850; 1999, N 16, ст.1937; N 28, ст.3460; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1, ст.2; N 7, ст.610; N 33, ст.3413; 2002, N 30, ст.3033; N 50, ст.4929; N 53, ст.5030; 2002, N 52, ст.5132; 2003, N 43, ст.4108; N 52, ст.5038; 2004, N 18, ст.1689; N 35, ст.3607; 2006, N 6, ст.637; N 30, ст.3288; N 50, ст.5285; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; N 52, ст.6236; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2011, N 23, ст.3270; N 29, ст.4297; N 47, ст.6608; N 49, ст.7024; 2012, N 26, ст.3446; N 53, ст.7654; 2013, N 19, ст.2331; N 27, ст.3443; N 27, ст.3446; N 27, ст.3477; N 51, ст.6693; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4217; N 40, ст.5322; N 52, ст.7539; 2015, N 14, ст.2008):

- для маломобильных групп населения предоставляется возможность вызова специалистов на дом.

4.6. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:

-   размещение информации на официальном сайте организации;

- сокращение время обработки обращений и сокращение срока исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения.

4.7. Информация по обращениям потребителей (Приложение №2).

Начальник ПТО АО «ЭлС»                                                                       Караулова С.Р.

Начальник ОРУ АО «ЭлС»                                                                       Цыганков А.В.

Заместитель генерального директора АО «ЭлС»                                   Ольховиков С.А.